## Slide 2: جنبه های اجرایی پوسته های بتنی

## Slide 3
شیوه اجرا در ساختمانهاي پوسته اي بتنی از اهمیت بسیار برخوردار است. این اهمیت از ویژگیهاي پوسته هاي بتنی همچون شکل هاي هندسی خاص و در عین حال متنوع آنها، نازکی ضخامت پوسته، و بزرگی ابعاد ساختمان پوسته اي در مقایسه با دیگر فرم هاي ساختمانی ناشی می شود .

## Slide 4: نحوه اجراي سازه هاي پوسته اي :
سازه هاي پوسته اي بر اساس میزان انحناء و فرم خود و همچنین میزان بار وارده بر آنها به 2 روش قابل اجرا هستند البته مواردي همچون خوش تراش بودن و سیماي ظاهري سازه و همچنین مسائل اقتصادي و مدیریت هزینه ها نیز در انتخاب روش اجراي سازه هاي پوسته اي تأثیر گذار می باشند .
روش اول : اجرا بدون قالب بندي
روش دوم : اجرا توسط قالب بندي

## Slide 5: روش اجرایی سازه هاي پوسته اي بدون قالب بندي :
این روش در مواردي که فرم پوسته داراي انحناي یکنواخت بوده و ارتفاع سازه کم می باشد و همچنین سطح تمام شده بتنی سازه از لحاظ میزان یکنواختی اهمیت نداشته و با مصالح پوششی در مراحل بعدي پنهان می گردد ، کاربرد دارد . در این روش ابتدا شبکه میلگردها مطابق با فرم سازه استوار و محکم می گردد سپس یا بوسیله پمپ هاي پاششی و یا بوسیله دست و ماله کشی بتن به درون شبکه تزریق می گردد. در نهایت با استفاده از مصالح پوششی مناسب سطح پوسته پوشانده می گردد .

## Slide 6: روش اجرایی سازه هاي پوسته اي بدون قالب بندي :
1.بستن شبکه میلگردها
2.اتمام اجراي شبکه میلگردها

## Slide 7: روش اجرایی سازه هاي پوسته اي بدون قالب بندي :
3. مرحله پاشیدن بتن
4. اتمام مرحله بتن پاشی

## Slide 8: نمونه استفاده شده در کشور

## Slide 9: روش اجرایی سازه هاي پوسته اي توسط قالب بندي :
این روش براي سازه هایی که داراي انحناء مضاعف و مرتفع می باشند و همچنین بار وارده و تنش هاي سطح سازه زیاد می باشد کاربرد دارد . مهمترین ، سخت ترین و پرهزینه ترین مرحله در این روش همان مرحله قالب بندي می باشد .
در این روش ابتدا توسط قالب هاي چوبی ، پلاستیکی ، ورق آهنی قابل انحناء ، بادي و خاکی سطحی مشابه سطح پوسته ایجاد می نمایند سپس شبکه آرماتورها روي سطح مذکور بسته شده و در نهایت مرحله بتن ریزي صورت می گیرد .
مهمترین نکته در این روش نفوذ بتن به داخل شبکه میلگرد می باشد که با استفاده از آب یا افزودنیهاي روان کننده بتن میزان درصد روانی بتن را زیاد کرده و در نهایت پس از اتمام بتن ریزي از طریق دریچه هاي تعبیه شده درون قالب ها آب اضافی را خارج می نمایند .
همچنین با توچه به ضخامت کم پوسته هاي بتنی و فشردگی شبکه میلگردها امکان استفاده از ویبراتور براي یکنواخت نمودن بتن میسر نمی باشد که جهت حل این مشکل توسط چکشهاي لرزاننده با وارد آوردن ضرباتی به سطح قالبها عمل یکنواختی پخش بتن در درون قالبها را انجام می دهند .

## Slide 10: نحوه قالب بندی عبادتگاه لوماس

## Slide 11: قالب بندی با استفاده از سطوح پلاستیکی

## Slide 12: قالب بندی با استفاده از ورقھای آھنی قابل انعطاف

## Slide 13: نمونه ای از قالب ھای بادی

## Slide 14: پوسته هاي پیش ساخته مزایاي قطعات پیش ساخته
مزایاي قطعات پیش ساخته بتنی عبارتند از:
١. بهره گیري از ویژگیهاي روش خط تولید. به این ترتیب می توان میزان بازدهی دستگاه سازنده را افزایش داده و نیز نظارت دقیقتري بر کیفیت قطعه ساخته شده داشت.
2. مقدار کار در فضاي باز به حداقل کاهش می یابد و در نتیجه امکان فعالیت در فصول مختلف و در شرایط جوي گوناگون میسر می گردد.
3. پوسته هاي پیش ساخته نسبت به پوسته هاي ساخته شده در محل به مقدار کمتري چوب بست نیاز دارند. در سیستم هاي پیش ساخته، چوب بست تنها در موقع اتصال قطعات به هم و براي نگهداري موقت آنها لازم می شود .

## Slide 15: پوسته هاي پیش ساخته مزایاي قطعات پیش ساخته
4. قالب هاي ساخته شده براي یک قطعه را می توان به دفعات براي قطعه هاي نظیر آن به کار برد.
5. قطعات پیش ساخته معمولا کوچکند و بنابراین ترك هاي ناشی از جمع شدن بتن در آنها به حداقل ممکن کاهش می یابند .
6. نیاز به کارگر ماهر، بخصوص نجار، تا حد زیادي کاهش می یابد و از توان کاري متخصصین در کارخانه استفاده بیشتري می شود.
7. پوسته هایی با اشکال پیچیده را که ساختن آنها در محل همراه با اشکالات اجرایی فراوان و هزینه زیاد است می توان به صورت قطعات پیش ساخته برآورد .

## Slide 16: محاسن سازه های پوسته ای
پوشاندن سطوح وسیع با حداقل تکیه گاهها و ستونها
عدم محدودیت طراح در طراحی فرم هاي منحنی ، پیچیده و منحصربه فرد
ضخامت کم و سبکی سازه
صرف زمان کم در مرحله بتن ریزي کل پوسته ( بعد از قالب بندي )
مقاومت خوب در برابر بارهاي گسترده یکنواخت بدلیل شکل منحنی
استفاده از سطح بتن تمام شده بعنوان نماي داخل یا خارج و صرفه جویی در استفاده از مصالح
هزینه تعمیر و نگهداري کم

## Slide 17: معایب سازه های پوسته ای
دشواري و سختی مرحله قالب بندي و ایجاد سطح مشابه پوسته
هزینه زیاد مرحله قالب بندي
صرف زمان زیاد براي مرحله قالب بندي
مقاومت کم در برابر بارهاي متمرکز و خمش هاي ناحیه اي